TASKI Jontec Tensol conc

Средство для мытья / ухода за полом - концентрат

| Описание Средство для мытья / ухода за полом, оставляет ненаращиваемую защитную пленку. Идеально для мытья и ухода за защищенными и незащищенными твердыми водостойкими полами. Обладает противоскользящим эффектом и не позволяет грязи приставать к полу. Основные свойства Хорошо сбалансированный состав на основе растворимых в воде ингредиентов для ухода за полом Низкое пенообразование Содержит добавку, обеспечивающую гладкость поверхности Разнообразные способы применения Аромат свежести Использует уникальную концепцию дозировки и упаковки EXACT Преимущества Очищает и поддерживает чистоту, оставляет ненаращиваемую защитную пленку, препятствующую скольжению и не позволяющую грязи приставать к полу Идеально для использования в поломоечных комбайнах Обеспечивающая гладкость поверхности добавка облегчает влажную уборку вручную Может использоваться для уборки, слегка смоченной тряпкой (удаление пыли) и для уборки однодисковой машиной с использованием распылителя Оставляет приятный аромат Оборудовано дозировочным колпачком для точной дозировки и контроля затрат | F3d |
| --- | --- |
| TASKI Jontec Tensol conc Инструкция по применению Дозировка: Минимальная дозировка: 2 колпачка на 10 л раствора (0,2 % / 1:500). При сильном загрязнении: При сильном загрязнении увеличьте концентрацию до 1 % При первичной обработке: 500 мл на 10 л воды (5 %); при обработке пористых полов увеличьте дозировку до 10 % При уборке при помощи распылителя: 2 колпачка бутылку для распыления, наполненную 500 мл воды (4 %) Применение: При уборке вручную: Влажная уборка: Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой, и вымойте пол шваброй. При первичной обработке: Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой, нанесите раствор на загрязненную поверхность при помощи чистой швабры, и дайте раствору высохнуть. Отполируйте для придания большего блеска. Для машинной чистки: При помощи поломоечного комбайна: Добавьте необходимое количество средства в наполненный водой бак, нанесите раствор на загрязненную поверхность, и удалите загрязнившийся раствор. При помощи однодисковой машины, оборудованной распылителем и красным полиэстровым диском: Добавьте необходимое количество средства в распылитель и обработайте пол. Отполируйте для придания большего блеска. Важно: Не применяйте раствор при мытье полов, чувствительных к воде, например деревянных или пробковых полов, лишенных специального покрытия. Технические данные Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость Относительная плотность [20°C]: 0,97 Величина pH в неразбавленном виде: 8,0 – 8,5 Величина pH при применении: 7,8 + / - 0,5 для 0,2 % раствора Приведенные выше данные являются типичными для нормального продукта и не должны быть использованы в качестве спецификации. Безопасное обращение и хранение Безопасное обращение: Полное руководство по обращению с настоящим средством представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). Только для профессионального использования / для профессионалов. Хранение: Хранить в закрытой оригинальной упаковке вдали от зон высоких или низких температур. Информация по экологической безопасности ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних поправок к ним. |