TASKI Jontec Linosafe

Средство для безопасного удаления специальных покрытий с линолеумных полов

| Описание Средство для безопасного удаления эмульсий и защитных пленок с линолеумных и других твердых водостойких полов. Является частью системы LinoSECURETM. Предотвращает выцветание и повреждение вашего линолеумного пола. Основные свойства Стадия 3 патентованной системы LinoSECURETM Высокоэффективное, слегка щелочное средство для удаления покрытий Разработано для безопасного удаления эмульсий с линолеумных полов Быстрое действие, низкое пенообразование Слабый запах Положительные качества Система LinoSECURETM для продолжительной защиты линолеумных полов Быстрое и тщательное удаление эмульсионных слоев Безопасен при обработке твердых водостойких полов любых типов, особенно линолеумных и из содержащего кальций камня (например, мраморных) Прост и безопасен в применении Слегка ароматизирован для приятного ощущения при использовании | F1g |
| --- | --- |

TASKI Jontec Linosafe Инструкция по применению Дозировка: Минимальная дозировка: 2 л на 10 л раствора (20 % / 1:5). Увеличьте концентрацию до 50 % при обработке устойчивых слоев. Применение: Добавьте необходимое количество средства в наполненный водой бак / ведро, нанесите раствор, и оставьте по крайней мере на 5 – 10 минут, чтобы средство подействовало (не допускайте, чтобы раствор высох). Затем протрите пол при помощи однодисковой машины и подходящего полировального круга, соберите пылесосом загрязнившийся раствор, и тщательно промойте чистой водой. Прежде чем наносить новый слой, подождите, пока пол полностью не высохнет. Важно: Не использовать при обработке покрытий, чувствительных к растворителям, например асфальта. Не применять при обработке полов, чувствительных к воде, например деревянных полов без специального защитного покрытия. Немедленно удаляйте мокрой тряпкой все брызги раствора, попадающие на деревянные / окрашенные поверхности. Перед применением проверяйте средство на совместимость с обрабатываем материалом. Tехнические данные Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость Относительная плотность [20°C]: 1,03 Величина pH в неразбавленном виде: 10,0 – 10,5 Величина pH при применении: 9,7 + / - 0,5 для 20 % раствора Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.

TASKI Jontec Linosafe Безопасное обращение и хранение Безопасное обращение: Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использовании представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). Только для профессионального использования / для профессионалов. Хранение: Хранить в фабричных закрытых контейнерах вдали от зон высоких или низких температур. Информация по экологической безопасности ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних поправок к ним.